## Slide 1: Instituto Politécnico Nacional
Tema: Transformación de Fuentes
Equipo #4:
Jiménez Alexis
López Ángel
Lagunes Marin Nelson A.
Fecha:17/05/2018
Grupo:1CM6

## Slide 2: Transformación de Fuentes
Nos permite remplazar una fuente de voltaje y un resistor en serie por una fuente de corriente y un resistor en Paralelo. Hacerlo no modifica la corriente o voltaje del elemento o de cualquier otro elemento del circuito.
a
b
Rs
Vs
a
b
Rp
Is
Podemos Concluir que los circuitos presentados son equivalentes siempre que.
Rp=Rs y Vs=Rs*Is

## Slide 3: Ejemplo 1: (Alexis)

## Slide 4
Ejemplo 1.2

## Slide 5: Ejemplo 2:
Encuentre la corriente reduciendo a su forma más simple, el circuito a la derecha de las terminales a-b mediante la transformación de fuentes.
a
b
5V
20 Ω
3V
30 Ω
5 Ω
i
El primer paso es transformar el resistor de 30 Ω y la fuente de
3V en serie en una fuente de corriente y una resistencia en paralelo.
Primero observe que Rp=Rs= 30 Ω. La fuente de corriente es.
Is=(Vs/Rp)=(3/30)=0.1A
a
b
5V
20 Ω
0.1A
30 Ω
i
5 Ω

## Slide 6
Al combinar las dos resistencias en paralelo obtenemos que Rp2=Rs2=12Ω. Esta nueva resistencia en paralelo con su respectiva fuente se puede transformar en una resistencia en serie con su fuete de voltaje.
a
b
5V
12 Ω
0.1A
i
Entonces:
i=(5-1.2)/(12+5)= 3.8/17 = 0.224 A
b
5V
12 Ω
i
5 Ω
5 Ω
1.2V
a
Entonces:
Vs=Is*Rs2=0.1(12)=1.2 V

## Slide 9: Gracias por su atencion!